Bac S 2019 Antilles-Guyane					Correction © http://labolycee.org

EXERCICE III. BALLON DE CHAUFFAGE SANITAIRE (5 points)

1. Respect de la réglementation

1.1. Les trois modes de transferts thermiques sont conduction, convection et rayonnement.

1.2. La durée de chauffage se calcule à partir de la relation où P est la puissance du cumulus électrique et E l’énergie nécessaire pour chauffer les 200 L d’eau de 15°C à 65°C.

Cette énergie E est égale à la variation d’énergie interne de l’eau ΔU :

Ainsi    (avec en m3 car en kg.m-3)

On retrouve la même durée que celle indiquée pour le « temps de chauffe » par le fabriquant.

1.3.1. D’après l’énoncé :avec donc

On retrouve bien la valeur attendue.

1.3.2. Par définition du flux thermique (rappelée en français dans l’énoncé) :

Donc

En conservant la puissance en W et la durée en h, on obtient directement l’énergie en Wh :

1.4. D’après la définition de la constante de refroidissement donnée dans l’énoncé (et son unité), il faut calculer l’énergie perdue (en Wh) par jour pour un volume de 1 L d’eau et une différence de température de 1 K, sachant qu’il y a proportionnalité entre l’énergie perdue et le volume d’eau ainsi qu’entre l’énergie perdue et la différence de température.

Remarque : un tel niveau de rigueur dans les explications n’était pas attendu d’un candidat.

D’après le résultat de la question 1.3.2., l’énergie perdue par jour pour 200 L d’eau et une différence de température de 65-20=45 K est 1,6 x 103 Wh.

Ainsi l’énergie perdue par jour pour 1 L d’eau et une différence de température de 1 K est :.

Ce résultat est cohérent avec l’indication du fabriquant (exactement la même valeur)

1.5. D’après la règlementation, Cr doit être inférieure ou égale à avec .

La constante de refroidissement du ballon étudiée est inférieure à cette valeur limite donc le ballon respecte la réglementation RT2012.

2. Mesure de température par rayonnement

2.1. La température de sortie attendue de l’eau à la sortie du ballon est 65°C ; d’après la loi de Wien, cette température correspond à une longueur d’onde (au maximum d’émissivité) de :

Cette valeur est bien incluse dans la plage spectrale du détecteur (7,5 μm – 13  μm).

2.2. Sur la photo, la teinte du tuyau de sortie d’eau chaude est quasiment blanche ce qui correspond à une température proche des 65°C attendus d’après l’échelle de teintes donnée.

Remarque : le sujet demandait d’estimer une valeur approchée de la température : il était donc inutile de chercher à faire un rapport d’échelle sur l’échelle de teintes.

2.3. Chaque photo possède 120 x 120 pixels, chacun occupant 8 bits soit 1 octet donc la taille numérique de chaque image est : .

Remarque : le sujet fait la confusion classique entre définition et résolution d’une image.

En couleur, chaque pixel occupe 3 octets (1 par composante RVB) donc chaque image occuperait.

2.4. Chaque image couleur occupe 43200 octet soit

La carte mémoire de capacité 2 Gbit peut donc stocker

Ce résultat est du même ordre de grandeur que les 5000 images indiqué mais est tout de même 16 % au-dessus.

Compétences exigibles ou attendues :

En noir : officiel (Au B.O.)

En italique : officieux (au regard des sujets de bac depuis 2013)

Connaître les trois modes de transferts thermiques.

Connaitre et exploiter la relation reliant énergie, puissance et durée :  (3ème et 1ère S)

Connaître et exploiter la relation entre la variation d’énergie interne et la variation de température pour un corps dans un état condensé.

Exploiter la relation entre le flux thermique à travers une paroi plane et l’écart de température entre ses deux faces : .

Définir le flux thermique à travers une paroi plane comme l’énergie Q transférée par unité de temps :

Commenter le résultat d’une opération de mesure en le comparant à une valeur de référence.

Exploiter la loi de Wien (1ère S)

Extraire et exploiter des informations sur un dispositif de détection.

Savoir calculer la définition d’une image (nombre de pixels).

Savoir calculer la taille d’une image (en octets ou en bits).

Savoir qu’une image numérique est composée de pixels, eux-mêmes divisés en trois sous-pixels.