Amérique du Sud 2007-   EXERCICE I. ÉTUDE DE SATELLITES D'OBSERVATION (5 points)

CORRECTION © http://Labolycee.org

1. ENVISAT : un satellite circumpolaire.

1.1.1.

Expression vectorielle de la force exercée par la Terre T sur le satellite S :

avec  vecteur unitaire orienté de S vers T.

1.1.2. Valeur de la force

En exprimant les distances en mètres, on a : = 6,34 ( 104 N

1.2. Le satellite est étudié dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen. La deuxième loi de Newton donne

finalement:

1.3. Le vecteur accélération a une valeur constante si l’on considère son altitude h constante.

direction : droite reliant les centres de la Terre et du satellite

sens : vers la Terre

1.4. Dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme, le vecteur accélération s'écrit :

En identifiant les deux vecteurs accélération il vient :

soit finalement				 v = .

1.5. Application numérique: avec les distances en mètre il vient

= 7,45(103 m.s-1 = 7,45 km.s-1.

1.6. Le satellite parcourt le périmètre 2(.(R+h) de la trajectoire pendant la durée T d'une période à la vitesse v donc

v =  	(	T =

T = = 6,05(103 s 	calcul effectué avec la valeur non arrondie de v

2. METEOSAT 8 : un satellite géostationnaire.

2.1. Pour être géostationnaire un satellite doit avoir :

- une orbite circulaire dont le centre est le centre T de la Terre et parcourue dans le même sens que le sens de rotation de la Terre,

- une orbite contenue dans le plan de l'équateur terrestre,

- une période T égale à la période de rotation propre T0 de la Terre autour de l'axe des pôles.

2.2. La question1.6. donne  T =  donc 	T2 =

La question 1.4 donne v =  donc 	v² =

En reportant v² dans T² il vient :

T2 =   	et finalement

En posant r = R + h on retrouve bien la troisième de Kepler avec la constante K telle que 	K =

K = = 9,90 ( 10–14   S.I

2.3.

R + H = , pour METEOSAT 8 qui est un satellite géostationnaire, T = T0 = 1436 min = 86 160 s.

R + H =

R + H = = 4,22(107 m = 4,22(104 km 	calcul effectué avec la valeur non arrondie de K

H = 4,22(104 – 6,38(103 = 3,58(104 km

On retrouve bien une valeur voisine de 36 000 km comme indiquée dans l'énoncé.

2.4.

2.4.1. On a  	2r = rp +2R + rA

avec	rP = 200 km  et rA = 36 000 km

donc	r =

r =   24 480 km

2.4.2. La troisième loi de Képler donne  	(	T =

T = = 3,81(104 s 		calcul effectué avec la valeur non arrondie de K

# Text boxes

A

Terre

P

2 r

B

C

A

Terre

figure 2

rp

rA  36 000 km

S

h

R

T

2R

figure 1