EXERCICE II. BOBINE D’UN WOOFER (5,5 points)

Amérique du Sud 11/2008					Correction © 	http://labolycee.org

Partie A :

1. Frédéric a mesuré la tension uR aux bornes du conducteur ohmique. D’après la loi d’Ohm, uR = R.i, donc i =.

Il a fait calculer à l’ordinateur i = .

2. Lorsque le régime permanent est atteint, l’intensité a une valeur constante. On lit, sur la courbe du document 1,
I = 430 mA.

3. D’après la loi d’additivité des tensions :

E = uR + uL.

E = R.i(t) + L. + r.i(t)

Lors du régime permanent i(t) = I = Cte donc  = 0,

ainsi E = R.I + r.I

Il vient I = .

4. E – R.I = r.I

– R = r

r =  = 3,95 = 4,0 (. On retrouve la même valeur que Frédéric.

5. Frédéric peut utiliser un ohmmètre pour vérifier la valeur de la résistance interne de la bobine du woofer.

Partie B :

6.

7. ( =

8. L = (.(R+r)

L = 35(10–6((10+4,0) = 4,9(10–4 H = 0,49 mH. Valeur compatible avec l’affirmation du professeur « ce genre de bobine a une valeur d’inductance assez faible de l’ordre du millihenry »

Partie C :

9. À la question 3., on a établi 	E = R.i(t) + L. + r.i(t)

en divisant par L , on a  =  + .i(t)

soit  =  – .i(t)

A		B

10. [B] =

D’après la loi d’Ohm [U] = [R].[I]		alors [R] = [U].[I]–1

Et uL = L. 	soit [U] = [L].[I].[T]–1	alors [L] = [U].[I]–1.[T]

11.  = A – B.i		avec A = 1,2(104 A.s-1 et B = 2,8(104 s-1

- à t = 0 s, i = 0 alors  = A = 1,2(104 A.s-1

- à t = 1,0(10–5 s,   = A – B.i(t=1,0(10–5)

= 1,2(104 – 2,8(104 ( 0,12 = 8,6(103 A.s-1

- à t = 2,0(10–5 s,

i(t=2,0(10–5) – i(t=1,0(10–5) = (t. , soit i(t=2,0(10–5) = (t. + i(t=1,0(10–5)

i(t=2,0(10–5) = 1,0(10–5 ( 8,6(103 + 0,12

i(t=2,0(10–5) = 8,6(10–2 + 0,12 = 0,21 A

On peut vérifier la cohérence de nos calculs avec ceux de Frédéric sur le graphique donné à la question 12.

12. Pour améliorer la précision de la méthode d’Euler Frédéric doit diminuer la valeur du pas d’itération (t. (Mais il augmentera le nombre de calculs à effectuer pour arriver à t = 500 µs).

Partie D :

13. On sait que ( = , comparons les constantes de temps pour les 2 cas. Pour cela, on trace la tangente à la courbe, à la date t = 0 s. Elle coupe l’asymptote i = I pour t = (.

(Prof < (Fréd, comme ( a varié, c’est que le professeur a modifié R. (Le professeur a augmenté R.)

# Text boxes

[B] =  = [T]–1

B s’exprime en s–1.

E

Système d’acquisition

uL

uR

K

i

R

Figure 1

Lorsque t = ( on a i = 0,63  I

i(() = 0,63  430 = 2,7(102 mA

On cherche l’abscisse du point d’intersection entre la courbe et la droite i = 2,7(102 mA.

On lit ( = 35 µs

15,9 cm ( 500 µs

1,1 cm ( ( µs

( =  = 35 µs

15,9 cm

1,1 cm

I

0,63(I

| t en s | i(t) en A | en A.s-1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,2(104 |
| 1,0(10 –5 | 0,12 | 8,6(103 |
| 2,0(10 –5 | 0,21 | 6,1(103 |

(Prof           (Fréd