Bac S 2012 Amérique du nord EXERCICE III : ANODISATION DE L’ALUMINIUM (4 points)

Correction © http://labolycee.org

1. Principe de l’anodisation

1.1.

1.2. La cathode est le siège d’une réduction, de plus il se produit un dégagement gazeux. Seul le couple H+(aq)/H2(g) convient car H+ est un oxydant et au cours de la réduction cathodique il se formera du dihydrogène gazeux : 2 H+(aq)  +  2 e–  =  H2(g).

1.3. La pièce d’aluminium pour être oxydée, c'est-à-dire subir une oxydation, doit se trouver à l’anode. La borne + du générateur « aspire » les électrons produits par l’oxydation. Voir schéma du 1.1..

1.4. 			2 Al(s) + 3 H2O(l) = Al2O3(s) + 6 e– + 6 H+(aq)

1.5. 	oxydation		2Al(s) + 3H2O(l) = Al2O3(s) + 6 e– + 6H+(aq) 	(×1)

réduction		2H+(aq)  + 2e– = H2(g)					(×3)

2Al(s) + 3H2O(l)  + 6H+(aq) = Al2O3(s)+ 6H+(aq) + 3 H2(g)

Soit : 		2Al(s) + 3H2O(l) = Al2O3(s)  + 3 H2(g)

1.6. Il s’agit d’une transformation forcée. Le générateur fournit l’énergie électrique nécessaire pour que la réaction ait lieu.

2. Étude quantitative de l’électrolyse

2.1. 	Soit N le nombre d’électrons échangés alors Q = N.e = n(e-).NA.e,

d’autre part Q = I.(t.

n(e-) =

2.2. D’après la demi-équation (vue en 1.4.) 2Al(s) + 3H2O(l) = Al2O3(s) + 6 e– + 6H+(aq)

n(Al2O3) =

2.3. 		mmax = m(Al2O3) = n(Al2O3).M(Al2O3)

Or n(Al2O3) =  et n(e-) =

mmax = .M(Al2O3)

mmax =  = 2,3×10–2 g

2.4. Rendement r =  donc  = r.mmax

= 0,90 × 2,3×10–2 = 2,1×10–2 g

2.5.1.		V’(Al2O3) = S.d		avec S en cm2 et d = 7,0µm = 7,0×10–6m = 7,0×10–4 cm

V’(Al2O3) = 9,0×7,0×10–4 = 6,3×10–3 cm3

2.5.2. 	m’(Al2O3) = ((Al2O3).V’

m’(Al2O3) = 4,0×6,3×10–3 = 2,5×10–2 g

2.5.3. Si l’épaisseur d’alumine n’est pas obtenue, c’est que la masse déposée est trop faible.

Or : m(Al2O3)réelle = r . .M(Al2O3)

Seules l’intensité du courant et la durée de l’électrolyse sont variables, on peut donc augmenter I ou augmenter (t pour que l’épaisseur d’alumine augmente.

# Text boxes

I

e–

CATHODE

ANODE

Bâton de graphite

Pièce d’aluminium