Bac S 2015 Asie - Spécialité				                 http://labolycee.org

EXERCICE III. RÉNOVATION D’UNE SALLE DE CLASSE (5 points)

Question préliminaire

Quels sont les paramètres qui permettent de réduire le temps de réverbération ? Préciser dans quel sens ils doivent varier.

TR = 0,16 ×  		avec   A = Ai × αi

La diminution du temps de réverbération passe par une diminution du volume (plafond surbaissé, par exemple) et surtout par une augmentation de la surface d’absorption équivalente. Pour augmenter cette dernière, une solution possible consiste à recouvrir certaines surfaces (parois, plafond) à l’aide d’un isolant acoustique dont le coefficient d’absorption acoustique est plus important que celui du matériau initial.

Résolution du problème

À quels travaux est-il nécessaire de procéder, dans la salle de classe, sans pour autant occulter les fenêtres, afin de ramener ses caractéristiques acoustiques aux normes en vigueur ?

Le volume initial de la salle est 	V = L. .h

V = 7,5 × 7,3 × 4,1 = 224,475 m² = 2,2×102 m3

L'énoncé (présentation en début d'exercice) précise "Cette rénovation se fera ... en ramenant le temps de réverbération à sa limite inférieure préconisée par l’arrêté", soit TR = 0,4 s pour une salle de volume inférieur à 250 m3.

Nous allons déterminer les caractéristiques architecturales de la salle pour qu’elle possède le temps de réverbération ciblé après traitement.

- Certaines surfaces resteront inchangées : le sol, les fenêtres, la porte et le mobilier pour une surface d’absorption équivalente notée A’.

A’ = A (sol) + A (fenêtres) + A (porte) + A (mobilier)

A’ = 1,09 + 0,60 + 0,39 + 25 = 27,08 m2.

- Le plafond sera complètement traité : sa surface d’absorption équivalente est donnée dans le document n°3 : A (plafond) = 1,64 m2.

- Les informations de surface équivalente des murs ne sont pas connues. Elles seront déterminées à partir de la situation initiale de la salle :

Le TR vaut initialement 1,1 s.

TR = 0,16 ×   (  Ainitial = 0,16 ×

Ainitial = 0,16 × = 32,65 m² = 33 m2

Ainitial = A (murs) + A (sol) + A (fenêtres) + A (porte) + A (mobilier) + A (plafond)

( A (murs) = Ainitial ‒ A (sol) ‒ A (fenêtres) ‒ A (porte) ‒ A (mobilier) ‒ A (plafond)

( A (murs) = Ainitial ‒ A’ ‒ A (plafond)

( A (murs) = 32,65 ‒ 27,08 ‒ 1,64 = 3,93 m2

On peut en déduire la surface des murs (penser à retirer porte et fenêtres)

S(murs) = (L × h) × 2 + (× h) × 2 ‒ S(fenêtes) ‒ S(porte)

S(murs) = (7,5 × 4,1) × 2 + (7,3 × 4,1) × 2 ‒ 6,0 ‒ 1,93 = 113 m2

Le coefficient d’absorption acoustique du matériau qui constitue les murs est .

= 3,47×10‒2

Remarque : On peut aussi remarquer que les murs sont en plâtre tout comme le plafond. Alors on peut utiliser les valeurs relatives au plafond pour trouver le coefficient d’absorption acoustique des murs.

= 2,99×10–2

Le résultat final avec cette valeur est très proche de celui que nous obtenons avec le 3,47×10-2

On peut maintenant revenir au problème posé et évaluer la surface équivalente des murs après traitement. Attention, consécutivement au traitement de la salle, on modifie la hauteur des murs et on diminue leur surface !!!

S’(murs) = (7,5 × h) × 2 + (7,3 × h) × 2 ‒ 6,0 ‒ 1,93 = 29,6.h ‒ 7,93

La surface d’absorption équivalente des murs (et celle de la salle) est donc fonction de h

A’(murs) = S’(murs) × α

A’(murs = (29,6 h ‒ 7,93) × 3,47×10‒2 = 1,03 h ‒ 0,27

Surface d’absorption équivalente de la salle traitée :

A(salle traitée) 	= A’ + A (faux-plafond) + A’(murs)

A(salle traitée) 	= 27,08 + 35,6 + (1,03 h ‒ 0,27) = 1,03 h + 62,4

TR =

0,4 = 0,16 ×

(  h = 2,99 m = 3,0 m

Cette hauteur, supérieure à 2,80 m, est conforme à la contrainte de maintenir la surface vitrée.

Remarque :

Pour la salle avant travaux de volume 2,2×102 m3, le temps de réverbération préconisé doit être compris entre 0,4 s et 0,8 s.

On peut remarquer qu’il suffit de couvrir le plafond sans modifier le volume de la salle pour rendre la salle conforme à l’arrêté.

Ainitial = A (murs) + A (sol) + A (fenêtres) + A (porte) + A (mobilier) + A (plafond)

Ainitial =                    A (surfaces inchangées)                          + A (plafond)

Avant traitement (  Ainitial = A (surfaces inchangées) + A (plafond)

Ainitial = A (surfaces inchangées) + 1,64

Le temps de réverbération est donné par la relation :

TR(initial) = 0,16 × = 1,1 s

(  31,0 m2

Après traitement (  Ainitial = A (surfaces inchangées) + A (faux plafond)

Ainitial = 31,0 + 35,6 = 67 m²

TR(initial) = 0,16 × = 0,54 s			0,4 ≤TR(initial) ≤ 0,8 s