Bac S 2015 Métropole 						Correction © http://labolycee.org

EXERICE III- MICRO-TEXTURATION DE SURFACE PAR UN LASER

FEMTOSECONDE (5 points)

1. Domaine d’émission du laser femtoseconde

1.1. On calcule la longueur d'onde centrale du laser, sachant que  = 375 THz,

λ0 =  = 8,0 × 10–7 = 800 nm > 780 nm le laser émet dans le domaine de l'infrarouge.

1.2. On calcule la longueur d'onde minimale produite par le laser :

= 425 THz

On en déduit la longueur d’onde

= 7,06×10–7 m = 7,1×102 nm

620 nm < λmin < 780 nm le laser émet aussi dans le rouge, il apparaît donc rouge.

2. Caractéristiques d’une impulsion du laser femtoseconde

2.1. Soit l'énergie délivrée par le laser lors d'une impulsion :

E = Pcrête . (

E = 1,0 × 109 × 150 × 10–15 = 150 × 10–6 J = 0,15 mJ

2.2. On suppose que tous les photons ont la même énergie égale à  (ce qui n'est pas le cas puisque le laser n'est pas monochromatique).

Soit N le nombre de photons produit lors d'une impulsion :

N =  = 6,0 × 1014 photons.

3. Soit F la fluence du laser :

(« obtenue en divisant l’énergie d’une impulsion laser par la surface circulaire gravée (en cm2) »)

F =  =

Le diamètre vaut 98 µm, soit 98×10–6 × 102 = 9,8×10–3 cm

F =  = 2,0 J/cm².

Sur la courbe page 9 on peut lire que pour une fluence de 2,0 J/cm², le taux 
d'ablation (= profondeur de la cavité gravée par une seule impulsion) est de 100 nm/impulsion.

Soit n le nombre d'impulsions nécessaire pour obtenir une profondeur de 6 μm = 6×103 nm :

n =  = 60 impulsions.

La période des impulsions est de T =  =  = 1,0×10–3 s = 1,0 ms.

Δt = n.T

Δt = 60×1,0 = 60 ms.

Remarque : En réalité, il faut 59T + ( = 59×1,0×10–3 + 150×10–15 = 59 ms.