Bac S 2016 Nouvelle Calédonie 				Correction © http://labolycee.org

EXERCICE II – UN ACCÉLÉRATEUR AU SERVICE DE L’ART (6 points)

1. L’accélérateur de particules

1.1. Pour un proton de charge électrique e, l’expression de la force électrique est : .

Valeur : F = e.E	et

donc

= 8×10–14 N

1.2. P = m.g

P = 1,67×10–27×9,8 = 1,6×10–26 N

=  = 5×1012 ou F = 5×1012.P

Le poids du proton est bien négligeable devant la force électrique qu’il subit.

1.3. Pour ne pas endommager les œuvres la variation de l’énergie cinétique d’un proton doit être comprise entre 1,4 et 4 MeV.

(EC = WA(B() =  = F.d

(EC = 8×10–14 × 4 = 3×10–13 J

Or 1 eV = 1,60×10-19 J		(EC == 2×106 eV = 2 MeV

Une tension électrique de 2 MV permet à chaque proton d’atteindre une énergie cinétique égale à 2 MeV valeur adaptée à l’étude de la composition des matériaux pour la méthode PIXE puisque comprise dans l’intervalle annoncé.

1.4. En A la vitesse est nulle et en la vitesse en B est v.

(EC = WA(B() = F.d

(EC = ½ m.v2 – ½ m.vA2 = ½ m.v2

½ m.v2 = F.d

v =

v =  = 2×107 m.s-1

La théorie de la relativité restreinte donne la relation entre la durée mesurée Δtm et la durée propre Δtp : Δtm = γ.Δtp avec γ = .

Calculons  donc γ ≅ 1. La dilatation des durées n’est pas perceptible ici, il est donc pertinent d’utiliser le cadre de la mécanique classique pour cette étude.

1.5. Pour un métal l’intensité I peut atteindre I =50 nA, soit un débit de charge de D = 50 nC.s-1.

avec Q = N.e		où N est le nombre de protons émis

donc

Si l’on choisit une durée de fonctionnement de 5 min on a :

= 9×1013 protons = 1014 protons

Une mole de protons contient NA = 6,02×1023 protons, le nombre de protons utilisés est donc très faible.

2. Étude d’une œuvre

2.1. Les deux pics correspondant aux rayonnement émis pour le strontium correspondent à une énergie de E4 = 14 keV et environ E5 =16 keV

Or E = h.( =

Soit

= 8,9×10–11 m	et	= 7,8×10–11 m

L’énoncé indique que le domaine de longueur d’onde des rayons X est compris entre 10–11 et 10–8 m. Les longueurs d’onde obtenues sont de l’ordre de 10–10 m, les rayonnements émis lors des désexcitations sont bien des rayons X.

2.2. D’après le diagramme simplifié des niveaux d’énergie de l’élément cuivre, on a trois transitions possibles :

E3 – E1 = – 0,74 –(– 9,0) = 8,3 keV

E3 – E2 = – 0,74 –(–0,93) = 0,19 keV

E2 – E1 = – 0,93 – (–9,0) = 8,1 keV

Le graphique représentant l’intensité relative du rayonnement émis en fonction de l’énergie présente un pic proche de 0,2 keV mais pas de pics pour les deux autres transitions autour de 8 keV. On en déduit que le pigment utilisé pour peindre la tunique ne contient pas l’élément cuivre.

# Text boxes

E5

E4