# Bac Asie Juin 2004 (4 pts)			Lentilles et miroirs

Cet exercice comporte 9 affirmations indépendantes concernant les lentilles convergentes et les miroirs. Toute réponse doit être accompagnée de justifications ou de commentaires.

A chaque affirmation, vous répondrez donc par VRAI ou FAUX en justifiant votre choix à l'aide de définitions, de calculs, de schémas à compléter sur l'annexe (à rendre avec la copie).

( Affirmation: Suivant sa position par rapport au miroir, l'image A'B' d'un objet AB donnée par un miroir plan peut être plus grande ou petite que l'objet.

Donnée pour les affirmations ( et (. On dispose d'une lentille convergente de distance focale: f ' = 10 cm.

( Affirmation: Cette lentille a une vergence C = 0,10 (.

( Affirmation: L'image A'B' d'un objet placé devant la lentille, à 60 cm du centre optique se forme derrière la lentille, à 12 cm du centre optique.

( Affirmation: Après avoir traversé la lentille, le rayon (1) passe par le point B'. (voir annexe)

( Donnée: Dans un microscope, la distance objectif-oculaire est fixe. (voir annexe)

Affirmation: Dans un microscope, le diamètre du cercle oculaire dépend de la position et de la taille de l'objet observé.

( Le schéma en annexe représente un miroir sphérique de sommet S, de centre C et de foyer F.

Affirmation: L'image A'B' de l'objet AB donnée par le miroir sphérique est située dans le même plan vertical que l'objet AB.

Données pour les affirmations (,( et (:

La lunette représentée en annexe est afocale: le foyer image F'1 de l'objectif L1 coïncide avec le foyer objet F2 de l'oculaire L2.

L'objectif a une distance focale f '1 = 0,75 m.

Le diamètre apparent de l'astre observé est ( = 9,0(10–3 rad.

( Affirmation: Tous les rayons issus de B qui traversent l'objectif L1 traversent l'oculaire L2 .(voir annexe)

( Le grossissement d'une lunette est défini par la relation G =  dans laquelle ( est l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu et ( ' l'angle sous lequel on voit son image dans l'instrument.

On pourra faire les approximations tan ( = ( et tan ( ' = ( ', ( et (’ en rad.

Affirmation: Dans le cas d'une lunette afocale, le grossissement s'exprime également par la relation:

G = 	f '1 étant la distance focale de l'objectif et f '2 celle de l'oculaire.

( Affirmation: L'image A1B1 donnée par l'objectif mesure 13,5 mm.

Annexe

Les schémas suivants peuvent éventuellement être utilisés pour répondre à certaines affirmations.

Affirmation (

Affirmation (

Affirmation (

Affirmation ( et (

# Text boxes

B'

O

objectif

(1)

F'

## Schéma d'un microscope

F2

L1

L2

F'1

F1

O1

O2

F'2

oculaire

distance fixe

F

S

C

B

A

B'

A1

B1

B

A

(

L2

F'2

F2

O2

L1

F '1

A'

O1

( '