Bac S 2011 Asie      	EXERCICE III. LE POSTE À GALÈNE (4 points)

http://labolycee.org

Le poste à galène, connu sous les noms de récepteur à cristal,

de poste à diode ou de poste à pyrite, est un récepteur radio à

modulation d'amplitude extrêmement simple qui historiquement,

dès le début du XXe siècle, permit la réception des ondes

radioélectriques émises de la tour Eiffel et des premiers postes

de radiodiffusion. Le poste à galène équipait les stations de

T.S.F. (Transmission Sans Fil) des navires, des ballons

dirigeables, des avions... Il joua un rôle important pour la

diffusion de messages pendant la première et la seconde

guerres mondiales (écoute de Radio Londres) car il fonctionne

sans pile : l'énergie fournie par l'onde et convertie en énergie

électrique par l'antenne est suffisante pour une écoute sur casque.

Dès 1911, à l'aide d'un émetteur à arc et d'un poste à galène, les stations côtières effectuaient des

liaisons radiotélégraphiques avec les navires. La fréquence F = 500 kHz était la fréquence

internationale de détresse. C'est sur cette fréquence que Jack Philips envoya le premier SOS lors du naufrage du Titanic le 15 avril 1912.

D'après plusieurs sites Internet

En contact avec une pointe métallique, un cristal de galène (sulfure de plomb) se comporte comme         une diode à faible tension de seuil. Sur le document 1 ci-dessous représentant le schéma électrique          d'un poste à galène, le cristal de galène est donc représenté par le symbole de la diode.

Du point de vue électrique, le casque est modélisé par un conducteur ohmique de résistance R monté en dérivation aux bornes du condensateur C'.

1. Étude des différents modules du poste

1.1. Le module noté (a), délimité par le cadre pointillé de gauche sur le document 1 est le circuit d'accord.

1.1.1.	Quel est son rôle ?

1.1.2.	De quel type de filtre s'agit-il ?

1.1.3.	Sur quelle valeur fallait-il régler la capacité du condensateur C pour capter les signaux de  détresse des navires (F = 500 kHz) ?

Donnée : Inductance de la bobine : L = 2,0(10(4 H.

1.1.4.	Cette fréquence F = 500 kHz correspond-elle à la porteuse ou au signal à transmettre ?

Justifier.

1.1.5.	Suivant les caractéristiques de ses composants, le circuit d'accord est plus ou moins sélectif.

Quel est l'inconvénient d'un circuit d'accord pas assez sélectif ?

1.1.6.  Le document 2 ci-dessous représente le spectre de fréquences d'une note lors de l'émission     puis de l'écoute dans le casque dans le cas d'un circuit d'accord trop sélectif.

Quelle est la qualité physiologique du son qui est modifiée ? Justifier.

1.2.    Le module noté (b), délimité par le cadre pointillé de droite sur le document 1, est le détecteur          de crête ou détecteur d'enveloppe.

1.2.1.	Quel est le rôle du cristal de galène dans ce module ?

1.2.2.	Le document 3 de la feuille annexe, à rendre avec la copie, représente l'évolution en 
fonction du temps de la tension à l'entrée du détecteur de crête (tension modulée).

Représenter soigneusement sur ce document l'évolution en fonction du temps de la tension              aux bornes du casque à la sortie du détecteur de crête (tension démodulée) dans le cas d'une bonne démodulation. On admettra que la galène se comporte comme une diode idéale          (tension de seuil nulle).

1.2.3.	Indiquer sur ce graphe les parties qui correspondent à la charge du condensateur et celles qui correspondent à la décharge.

1.2.4.	Que se passe-t-il si la constante de temps du dipôle RC' est trop grande ? (on rappelle que le          casque se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R).

1.2.5.	Le casque d'un vieux poste à galène a une résistance R = 1,0 k(. Choisir dans la liste ci-dessous la capacité du condensateur C' qu'il faut associer pour écouter France-lnter dans de                     bonnes conditions avec ce poste.

Liste des capacités : 100 pF; 1,0 nF; 10 nF; 100 nF; 1,0 µF

Données :       Fréquence de France-lnter : F = 162 kHz

Fréquences des informations vocales à transmettre : f < 4,5 kHz

On rappelle que pour une bonne démodulation, la constante de temps du                 	dipôle RC' doit vérifier la double inégalité :

2.    Amélioration du montage

2.1.	Le poste à galène a le gros avantage de fonctionner sans pile. Rechercher dans le texte        encadré d'où provient l'énergie nécessaire au fonctionnement.

2.2.	Cette énergie ne suffit pas pour une écoute sur haut-parleurs, il faut ajouter un amplificateur        de puissance alimenté par une source extérieure (voir document 4 de la feuille annexe).

La tension à la sortie du détecteur de crête, tracée sur la feuille annexe à la question 1.2.2. possède une composante continue qu'il faut supprimer avant amplification. On intercale pour        cela un filtre entre le détecteur de crête (module (b)) et l'ampli.

2.2.1	Quel filtre utilise-t-on pour supprimer la tension continue ?

2.2.2	Représenter ce filtre dans le cadre (c) du document 4 de la feuille annexe à rendre avec la copie.

FEUILLE ANNEXE DE L’EXERCICE III À RENDRE AVEC VOTRE COPIE