Bac S Septembre 2017 Polynésie				http://labolycee.org

EXERCICE III : INSTRUMENTS À VENT : DES TUYAUX SONORES DE TOUTES LES LONGUEURS (5 points)

La clarinette et la flûte à bec sont deux instruments à vent appartenant à deux familles différentes. Leur fonctionnement est assimilable à celui d’un tuyau sonore, mais la clarinette appartient à la famille des tuyaux fermés à une extrémité et ouverts à l’autre alors que la flûte à bec appartient à celle des tuyaux ouverts aux deux extrémités.

Les valeurs des fréquences des sons émis par un tuyau sonore dépendent de la longueur L du tuyau et des conditions dans lesquelles s’établit la vibration : tuyau ouvert aux deux extrémités ou tuyau ouvert à une seule extrémité et bouché à l’autre. À une extrémité ouverte d’un tuyau correspond un nœud de pression tandis qu’à une extrémité fermée correspond un ventre de pression.

La distance entre deux nœuds successifs est égale à une demi-longueur d’onde du son émis.

Données :

- Célérité du son dans l’air : v = 340 m.s-1.

- Fréquences (en Hz) de notes de la gamme tempérée :

| octave | Do3 | Ré3 | Mi3 | Fa3 | Sol3 | La3 | Si3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 261,6 | 293,7 | 329,6 | 349,2 | 392,0 | 440,0 | 493,9 |

- Les fréquences fa et fb de deux notes séparées par une octave sont liées par la relation :
 fb = 2fa. Par exemple : fLa4 = 2fLa3

- La fréquence de la note émise par un instrument de musique correspond au mode n°1 aussi appelé fondamental.

- Tessiture d’un instrument de musique : ensemble des notes que peut émettre cet instrument.

Questions préalables :

1. On enregistre le son émis par un instrument à vent :

1.1. Indiquer si l’enregistrement proposé ci-dessus correspond à un son pur ou à un son complexe. Justifier.

1.2. Parmi les instruments cités, quels sont ceux qui peuvent jouer cette note ?

Justifier.

2. Si le tuyau est ouvert aux deux extrémités, ou ouvert à l’une et fermé à l’autre, la relation entre la longueur L du tuyau et la longueur d’onde λ du son émis n’est pas la même.

Attribuer à chaque instrument, clarinette et flûte à bec, la relation (a) ou (b) qui convient. Justifier.

n est un entier supérieur ou égal à 1.

Problème :

Une clarinette et une flûte à bec ont été photographiées à la même échelle.

Clarinette :

Flûte à bec :

Déterminer si cette flûte à bec est une flûte basse, une flûte ténor, une flûte alto ou une flûte soprano.

Données :

    - Lorsque tous les trous de l’instrument sont bouchés, c’est le son le plus grave qui est émis.

    - On admettra que la clarinette et la flûte sont modélisées par des tuyaux sonores de longueurs égales à celles repérées par le segment fléché sur la photographie.

Le candidat est évalué sur ses capacités à concevoir et à mettre en œuvre une démarche de résolution.

Toutes les prises d’initiative et toutes les tentatives de résolution, même partielles, seront valorisées.

# Text boxes

Tuyau ouvert aux deux extrémités

Tuyau ouvert à une extrémité et fermé à l’autre

Nœud de pression

Ventre de pression

L

L

Mode n°1

Mode n°2

Mode n°3

Ré

2

Si

5

Fa

2

Fa

4

Do

3

Do

5

Fa

3

Fa

5

Do

4

Do

6

Flûte à bec soprano

Flûte à bec

alt

o

Flûte à bec

ténor

Flûte à bec

basse

Clarinette